- 系统功能

实现企业排污24小时无人值守预警，当企业开始排污时，系统发出警报并通知（短信或语音电话或网站报警）相关责任人，系统同时可记录与查询统计企业排污的历史记录，包括排污时间与持续时段等。

- 系统结构

其中：①明渠流量开关为温度感应式，精度0.02cm/s；

②微功耗采集传输器由数据采集器与GPRS通讯仪器组成，数据采集器采

集存储明渠流量开关所测数据，并通过GPRS通讯仪器传输到监管中心；

③监控管理软件安装于服务器上，服务器要求有固定IP，BS结构，管理者

可在任何地点上网登录查询及操控；也可与网络电话相连实现自动报警

与通知。

- 设备组成

上位机及GPRS通讯仪（集成）                   明渠流量开关

明渠流量开关水下部分局部图

- 软件功能

软件采用WAB结构，对不同的用户设置不同的使用权限，具体功能有：

1、实时报警

发现企业排污实时报告相关责任人

2、企业排污变化过程

各测点排污变化过程线

3、企业排污统计查询:

各企业的排污时间、持续时段、日、月、年统计等

4、测站管理

用户可自行增加及修改测点

- 设备清单及预算

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 安装调试费（10%） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 市电供电流量监测系统 | HOH-ON-OF型明渠流量开关 | 1只 |  |  |  |  |
|  |  | GPRS通迅仪 | 1只 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆线（按实际长度） | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 室内保护箱 | 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 探头安装底座（定做） | 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 电源系统（包括电源控制器、24Ah蓄电池） | 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 其他（空气开关、电源避雷器、端子、线材、门开关等附件） | 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 土建及安装 |  |  |  |  |  |
| 02 | 太阳能供电流量监测系统 | HOH-ON-OF型明渠流量开关 | 1只 |  |  |  |  |
|  |  | GPRS通迅仪 | 1只 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆线（按实际长度） | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 室外保护箱 | 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 探头安装底座（定做） | 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能电源系统（包括蓄电池、太阳能电池板、太阳能控制器） | 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 其他（电源避雷器、端子、线材、门开关等附件） | 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 电杆 | 4-6米 |  |  |  |  |
|  |  | 土建及安装 |  |  |  |  |  |
| 03 | 一次性锂电池供电流量监测系统 | HOH-ON-OF型明渠流量开关 | 1只 |  |  |  |  |
|  |  | GPRS通迅仪 | 1只 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆线（按实际长度） | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 保护箱 | 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 探头安装底座（定做） | 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 一次性锂电池 | 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 土建及安装 |  |  |  |  |  |
| 04 | 监控管理软件系统 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 备注： |

- 技术参数

- 流量开关

电源：DC24V  或  DC12V

电缆线长：20米，可定制

输出：继电器（开关量）

精度：0.01m/s   (0.02m/s以上可设置)

- 上位机及GPRS

电源：DC12v

输入：继电器输入

输出：RS485

定时监测定时传输（间隔可设置）

排放报警